# Elektrotechnik Formelsammlung

Elektrischer Strom:	I = \frac{Q}{t}	[Q] = \mathrm{As} = \mathrm{C}	[I] = \mathrm{\frac{C}{s}

Ohmsches Gesetz:	U = R \cdot I	R = \frac{U}{I}	I = \frac{U}{R}

Elementarladung:	e = 1,602 \cdot 10^{-19} \; \mathrm{C}

Stromdichte (S oder J):	S = \frac{I}{A}	[S] = \mathrm{\frac{A}{m^2}}

Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen:	v = \frac{I}{e \cdot n \cdot A}

Leitwert:	G = \frac{1}{R}	[G] = \mathrm{\frac{1}{\Omega}} = \mathrm{S}

Elektrischer Widerstand: R = \frac{\rho \cdot l}{A}	\rho = Materialspezifischer Widerstan	d	[\rho] = \mathrm{\Omega \cdot m} = \mathrm{\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}}

Spezifische Leitfahigkeit: \kappa = \frac{1}{\rho}	\kappa : Leitfähigkeit	[\kappa] = \mathrm{\frac{1}{\Omega \cdot m}} = \mathrm{\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}} = \mathrm{\frac{S}{m}}

Elektrischer Widerstand: R = \frac{l}{\kappa \cdot A}
R_{20}	Widerstand bei Raumtemperatur	[R_{20}] = \mathrm{\Omega}
R_\vartheta	Widerstand bei Temperatur \vartheta	[R_\vartheta] = \mathrm{\Omega}
\alpha_{20}	Temperaturkoeffizient	[\alpha_{20}] = \mathrm{\frac{1}{K}}
\vartheta	Temperatur	[\vartheta] = \,^\circ \mathrm{C}

Temperaturabhängigkeit des Widerstands
 R_\vartheta = R_{20} (1 + \alpha_{20} ( \vartheta - 20^\circ \mathrm{C}))

Leistung P:	P = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R = U \cdot I

Einheit: [P] = \mathrm{W}

Energie W:	W = P \cdot t	[W] = \mathrm{J}

Wirkungsgrad:	\eta = \frac{P_\mathrm{ab}}{P_\mathrm{zu}} \le 1	Verlustleistung:	\Delta P = P_\mathrm{ab} - P_\mathrm{zu}

Reihenschaltung von Widerständen:	R_\mathrm{ges} = R_1 + R_2 + \dots + R_n

Parallelschaltung von Widerständen:	\frac{1}{R_\mathrm{ges}} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}

Spezialfall 2 Widerstände parallel:	R_\mathrm{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}

Kirchhoffsche Gesetze
Knotenpunktsatz: In einem Knotenpunkt gilt: \sum I_\mathrm{zu} = \sum I_\mathrm{ab}

Maschensatz: Summe der auftretenden Spannungen: \sum (U_1 + U_2 + \dots + U_n) = 0

Spannungsteilerregel
Die Teilspannung verhält sich zur Gesamtspannung wie der Teilwiderstand zur Summe der Widerstände.

\frac{U_1}{U_\mathrm{ges}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (nur bei genau 2 Widerständen)

\frac{U_k}{U_\mathrm{ges}} = \frac{R_k}{R_\mathrm{ges}}

Stromteilerregel

\frac{\text{Teilstrom}}{\text{Gesamtstrom}} = \frac{\text{Gesamtwiderstand}}{\text{Vom Teilstrom durchflossener Widerstand}

\frac{\text{Teilstrom}}{\text{Gesamtstrom}} = \frac{\text{Vom Teilstrom nicht durchflossener Teilwiderstand}}{\text{Ringwiderstand der Masche}}

\frac{I_k}{I_\mathrm{ges}} = \frac{R_\mathrm{ges}}{R_k} = \frac{G_k}{G_\mathrm{ges}}	R_\mathrm{ges} = \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}	G_\mathrm{ges} = \sum\limits_{i=1}^{n}G_i	\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}

Netzwerkanalyse
Reihenschaltung von Spannungsquellen: U_\mathrm{ges} = U_1 + U_2 + \dots + U_n

Parallelschaltung von Spannungsquellen: U_1 = U_2 = \dots = U_n (falls Spannungen unterschiedlich gross, werden diese alle auf ein „Niveau“ gehoben!)

Reihenschaltung von Stromquellen: I_1 = I_2 = \dots = I_n

Parallelschaltung von Stromquellen: I_\mathrm{ges} = I_1 + I_2 + \dots + I_n

Reihenschaltung von Spannunsquelle und Widerstand => Umwandlung in Stromquelle mit parallelem Widerstand. I = \frac{U}{R_1} und R_2 = R_1

Parallelschaltung von Stromquelle und Widerstand = > Umwandlung in Spannungsquelle und Widerstand in Reihe. U = R_1 \cdot I und R_1 = R_2

Überlagerungsgesetze

Schaltung mit n Quellen => Zerlegen in n Teilschaltungen
Stromquelle => Ersetzen durch Leerlauf
Spannungsquelle => Ersetzen durch Kurzschluss
Beim Überlagern Vorzeichen beachten!

Spannungsquelle Innenwiderstand

R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_1 - U_2}{I_1 - I_2}

Leistungsanpassung reale Spannungsquelle:	\frac{R_a}{R_i} = 1

## Elektrostatisches Feld, Kondensator

Feldstärke:	E = \frac{U_q}{s}	s : Plattenabstand,	U_q : Spannung,	[E] = \mathrm{\frac{V}{m}}

Elektrische Flussdichte/Flächenladungsdichte (D):	D = \frac{Q}{A}	[D] = \mathrm{\frac{As}{m^2}}
Q_P	Probeladung left [ Q right ] = C
E	Elektrisches Feld
C	Kapazität
U	Kondensatorspannung
Q	Kondensatorladung
s	Plattenabstand
A	Fläche einer Platte
r_a	Aussenradius
r_i	Innenradius
l	Länge Zylinder

D \propto E	D = \varepsilon \cdot E	\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r	\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \mathrm{\frac{As}{Vm}} \varepsilon_r = 1 \; \text{(Vakuum)}

Coulombkraft:	F_C = E \cdot Q_P	[F_C] = \mathrm{N} = \mathrm{\frac{VAs}{m}}

Kapazität:	C = \frac{Q}{U}	Q = C \cdot U	[C] = \mathrm{\frac{As}{V}} = \mathrm{\frac{s}{\Omega}} = \mathrm{F}

Plattenkondensator:	C = \frac{A_\mathrm{Platte} \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{s}

Zylinderkondensator:	C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{2\pi \cdot l}{ln \left ( \frac{r_a}{r_i}\right )}

Parallele Zylinder:	C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{\pi \cdot l}{ln \left ( \frac{b-r}{r}\right )}

Reihenschaltung Kondensator:
\frac{1}{C_\mathrm{ges}} = \sum \limits _{i=1}^n \frac{1}{Q_i}	Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n	U_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i=0}^n U_i

Bei zwei Kondensatoren:	C_\mathrm{ges} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}

Parallelschaltung Kondensator:
C_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i = 1} ^ n Q_i	Q_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i=1}^n Q_i	U = U_\mathrm{C1} = U_\mathrm{C2} = \dots = U_\mathrm{Cn}

Kondensator als Energiespeicher	W_\mathrm{el} = \frac12 C \cdot U^2 = \frac12 \frac{Q^2}{C}	[W] = \mathrm{J}

Zusammenhang von Strom und Spannung	i(t) = C \cdot \frac{dU}{dt}

Aufladen	u_C(t) = U_q \left ( 1-e^\frac{-t}{\uptau} \right )	i(t) = \underbrace{I_\mathrm{max}}_\frac{U_q}{R} \cdot e^\frac{-t}{\uptau}

Entladen	u_C(t) = U \cdot e^\frac{-t}{\uptau}	i(t) = \underbrace{I_\mathrm{max}}_\frac{U_C}{R} \cdot e^\frac{-t}{\uptau}

Zeitkonstante \uptau = R \cdot C

Bei Zunahme der Funktion zum Zeitpunkt t = \uptau \Rightarrow 63\% des Maximums.

Bei Abnahme der Funktion zum Zeitpunkt t = \uptau \Rightarrow 37 \% des (Anfangs-)Maximums.

H	Feldstärke
I	Spulenstrom
N	Windungszahl
l	Länge der Spule bzw. mittlere Feldlinienlänge
\mu_0	1,257 \cdot 10^{-6} \mathrm{\frac{Vs}{Am}}
\mu_r	= 1 \; \text{(Vakuum)}

## Magnetisches Feld
H = \frac{I \cdot N}{l}	[H] = \mathrm{\frac{A}{m}}

Magnetische Flussdichte
B = \mu \cdot H	\mu = \mu_0 \cdot \mu_r

[B] = \mathrm{\frac{Vs}{m^2}} = \mathrm{T}
B	Magnetische Flussdichte
A	Vom magn. Feld durchsetzte Fläche
H	Feldstärke
s	Abstand der Pole
\Theta	Elektrische Durchflutung

Bei ferromagnetischen Stoffen:
\mu_r \gg 1 (ablesen aus Kurve!)

Magnetischer Fluss / Durchflutung \Phi

Induktivität einer Ringspule:	L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2}{2\pi \cdot r} \cdot A [L] = \mathrm{\frac{Vs}{A}} = \mathrm{H}

\Phi = B \cdot A	[\Phi] = \mathrm{Vs}

Magnetische Spannung

V_m = H \cdot s	[V_m] = A

Durchflutungsgesetz

H1
H2
H3

\Theta = \oint H \cdot ds = I \cdot N

[\Theta] = \mathrm{A}

\Theta = \sum \limits _{i=1}^n H_i \cdot l_i

\text{Beispiel: } \Theta = H_1 \cdot l_1 + H_2 \cdot l_2 + H_3 \cdot l_3

Magn. Fluss in allen Teilabschn. gleich gro\ss: $ \Phi_1 = \Phi_2 = \dots = \Phi_n $

Magnetische Stoffe
\begin{table}[] \centering \label{my-label} \begin{tabular}{l|l|l} Diamagnetisch & $ \mu_r < 1 $ & "Antimagnetisch" \\ \hline Paramagnetisch & $ \mu_r > 1 $& Nur magnetisch wenn in Magnetfeld \\ \hline Ferromagnetisch & $ \mu_r = f(B) $ & Verst\"arkung abh\"angig von $B$. Stoff "magnetisierbar" \end{tabular} \end{table}

Magnetischer Widerstand
R_m = \frac{\Theta}{\Phi} = \frac{H \cdot l}{B \cdot A_m} = \frac{l}{\mu \cdot A_m}	[R_m] = \mathrm{\frac{A}{Vs}}	Leitwert:	\Lambda = \frac{1}{R_m}	[ \Lambda] = \mathrm{\frac{Vs}{A}}

Transformator
Spannungsübersetzung: \"u = \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} Stromübersetz.:	\frac{1}{\"u} = \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} Widerstandsü.:	R_1 = \"u^2 \cdot R_2

Selbstinduktion (Einschalten)	U_\mathrm{ind} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \cdot A \cdot \frac{dB}{dt} = -N \cdot A \cdot \mu_0 \cdot \frac{N}{l}\frac{dI}{dt}

Selbstinduktion (Ausschalten)	i(t) = \frac{U_\mathrm{ind}}{R} = \frac{-N \cdot \frac{d\Phi}{dt}}{R}

Bewegungsinduktion	U_\mathrm{ind} = v \cdot B \cdot l

Induktivitäten
Reihenschaltung:	L_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i=1}^{n} L_i	Parallelschaltung:	\frac{1}{L_\mathrm{ges}} = \sum \limits _{i=1}^n \frac{1}{L_i}

Spezialfall mit 2 Induktivitäten
L_\mathrm{ges} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}

Magnetische Energie/Arbeit
W_\mathrm{magn} = L \cdot \frac{I}{2}	[W_\mathrm{magn}] = \mathrm{J}
l	Länge des Leiters im magn. Feld
I	Strom durch Leiter
q	Ladung [q] = \mathrm{C}
v	Geschwindigkeit [v] = \mathrm{\frac{m}{s}}
B	Magn. Flussdichte
\alpha	Winkel zum Magnetfeld / Normalerweise: \alpha = 90^\circ \Rightarrow \sin \alpha = 1

Einschalten	i_L(t) = \underbrace{I_\mathrm{max}}_{\frac{U}{R}} \cdot \left ( 1-e^\frac{-t}{\uptau}\right )	U_L = U_q \cdot e ^\frac{-t}{\uptau}

Ausschalten	i_L(t) = \underbrace{I_\mathrm{max}}_\frac{U}{R} \cdot e^\frac{-t}{\uptau}	\uptau = \frac{L}{R}

Stromführender Leiter im Magnetfeld:	F = B \cdot l \cdot I \cdot \sin \alpha

Bewegte Ladung im Magnetfeld (Lorentzkraft):	F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha

Kraftwirkung auf eine Grenzschicht:	F = \frac12 \cdot B^2 \cdot A \left ( \frac{1}{\mu_2} - \frac{1}{\mu_1}\right )

## Wechselstromtechnik

Allgemeine Kurvenverläufe:
Frequenz:	f = \frac{1}{T}	[f] = \mathrm{\frac{1}{s}} = \mathrm{Hz}

Gleichwert:	\bar{u} = \frac{1}{T} \int \limits _{t_1}^{t_1+T} u(t) dt = \frac{1}{n} \sum \limits _{i=1}^n u_i \underbrace{=}_\text{sin/cos Verlauf} 0

Formfaktor:	F = \frac{I_\mathrm{eff}}{\abs{i}}	Scheitelfaktor:	F = \frac{\hat{i}}{I_\mathrm{eff}}

Sinusförmige Kurvenverläufe:

Kreisfrequenz:	\omega = 2 \pi f = \frac{2 \pi}{T}	[\omega] = \mathrm{\frac{1}{s}}

Effektivwert:	U_\mathrm{eff} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}	I_\mathrm{eff} = \frac{\hat{i}}{sqrt{2}}

Gleichrichtwert:	\abs{\bar{u}} = \frac{2}{\pi}\hat{u}	\abs{\bar{i}} = \frac{2}{\pi}\hat{i}

Kondensator: Strom eilt vor

Induktivit\"at: Strom kommt zu sp\"at

Kondensator	I = \omega \cdot C \cdot U	Blindwiderstand X_C = \frac{\hat{U}}{\hat{I}}=\frac{1}{\omega \cdot C}

Spule	I = \frac{\hat{I}}{\omega \cdot L}	Blindwiderstand X_L = \omega \cdot L

Leistungsfaktor
cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z}

Scheinwiderstand
Z = \frac{U_\mathrm{ges}}{I} = \sqrt{R^2+X_L^2}

Wirkwiderstand
R = Z \cdot cos \varphi = \frac{U}{I} \cdot cos \varphi = \sqrt{Z^2 -X^2}

Blindwiderstand
X = Z \cdot sin \varphi = \frac{U}{I} \cdot sin \varphi = \sqrt{Z^2 - R^2}

Scheinleistung
S = U \cdot I = \sqrt{P_\mathrm{wirk}^2+Q^2}	[S] = \mathrm{VA}

Wirkleistung
P = U \cdot I \cdot cos \varphi = S \cdot cos \varphi = \sqrt{S^2-Q^2}	[P] = \mathrm{W}

Blindleistung
Q = U \cdot I \cdot sin \varphi = S \cdot sin \varphi = \sqrt{S^2-P^2}	[Q] = \mathrm{VAr}

## Digitaltechnik
Bei $n$ Variablen $2^n$ Zust\"ande

\begin{table}[] \centering \begin{tabular}{c|c|c|c|c|c|c|c} A & B & AND & NAND & OR & NOR & XOR & XNOR\\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \end{tabular} \end{table}

Symbole
\renewcommand{\arraystretch}{1.2} \begin{table}[] \centering \begin{tabular}{r | c} A AND B & $ A \land B $ \\ \hline A OR B & $ A \lor B $ \\ \hline NOT A & $ \overline{A} $ \\ \hline A NAND B & $ \overline{A \land B} $\\ \hline A NOR B & $\overline{A \lor B}$ \\ \hline A XOR B & $(\overline{A} \land B) \lor (A \land \overline{B})$ \\ \hline A XNOR B & $ (\overline{A} \land \overline{B} ) \lor (A \land B) $ \\ \end{tabular} \end{table}

Rechengesetze
\renewcommand{\arraystretch}{1.2} \texttt{ \begin{table}[] \centering \begin{tabular}{ r| l} AND & OR \\ \hline $A \land 0 = 0$ & $A \lor 0 = A $\\ \hline $A \land 1 = A $ & $A \lor 1 = 1 $ \\ \hline $A \land A = A $ & $A \lor A = A $ \\ \hline $A \land \overline{A} = 0 $ & $A \lor \overline{A} = 1 $ \\ \end{tabular} \end{table} }

\renewcommand{\arraystretch}{1.2} \texttt{ \begin{table}[] \centering \begin{tabular}{ l | r c l } Kommutativgesetz & $A \land B$ & $=$ & $B \land A$ \\ \hline Assoziativgesetz & $ A \land B \land C $ & $=$ & $ (A \land B) \land C = A \land (B \land C) $ \\ \hline Distributivgesetz & $(A \lor B) \land (A \lor C)$ & $=$ & $ A \lor (B \land C)$ \\ & $(A \land B) \lor (A \land C)$ & $=$ & $A \land (B \lor C) $ \\ \hline De Morgansches Gesetz & $ \overline{A \land B} $ & $=$ &\overline{A} \lor \overline{B} $ \\ & $ \overline{A \lor B} $ & $=$ & $ \overline{A} \land \overline{B} $ \\ \end{tabular} \end{table} }

Karnaugh-Veitch-Diagramm

\begin{enumerate} \itemsep0em \item Wahrheitstabelle \item KV-Diagramm \item Elementarbl\"ocke (2er, 4er, 8er, 16er) \item Vereinfachte Gleichung \end{enumerate}