# Elektrotechnik Formelsammlung

Elektrischer Strom :	size 12{I= { {Q} over {t} } } {}	size 12{ left [Q right ]=A cdot s=1C} {} left [ I right ] = { C size 8 {(Coulomb) } }over { s }
Ohmsches Gesetz: size 12{U=R cdot I} {} R = { U } over { I } I = { U } over { R }
Elementarladung:	size 12{e=1,"602" cdot "10" rSup { size 8{ - "19"} } C} {}
Stromdichte (S oder J):	size 12{S = { {I} over {A} } } {}	size 12{ left [S right ]= { {A} over {m rSup { size 8{2} } } } } {}
Strömungsgeschwindigkeit von Elektronen:	size 12{v= { {I} over {e cdot n cdot A} } } {}
Leitwert G = { 1 } over { R } left [ G right ] = { 1 } over { %OMEGA } = { S } ( Siemens )
Elektrischer Widerstand: size 12{R= { {ρ cdot l} over {A} } } {} = Materialspezifischer Widerstand	size 12{ left [ρ right ]= %OMEGA cdot m = {%OMEGA cdot mm^2} over {m} }
Spezifische Leitfahigkeit: %kappa = {1} over { %rho } κ = Leitfähigkeit	size 12{ left [κ right ]= { {1} over { %OMEGA cdot m} } ={ {m} over {%OMEGA cdot mm^2} } ={ {S} over {m} } } {}
Elektrischer Widerstand: size 12{R= { {l} over {κ cdot A} } } {}

R rsub { 20 }	Widerstand bei Raumtemperatur	left [ R rsub 20 right ] = %OMEGA
R rsub { %vartheta }	Widerstand bei Temperatur %vartheta	left [ R rsub { %vartheta } right ]= %OMEGA
%alpha rsub { 20 }	Temperaturkoeffizient	left [ %alpha rsub 20 right ] = { 1 } over { K } = size 8{ {1} over {Kelvin} }
{%vartheta}	Temperatur	left [ {%vartheta} right ] = °C size 8 { (celcius) }

Temperaturabhängigkeit des Widerstands:	size 12{R rSub { size 8{%vartheta } } =R rSub { size 8{"20"} } \( 1+α rSub { size 8{"20"} } \( %vartheta - "20"°C \) \) } {}

Leistung P:	size 12{P= { {U^2} over {R} } =I^2 cdot R = U cdot I} {}
Einheit: left [ P right ] = 1V cdot 1A = W size 8{ {} (Watt) }
Energie W:	size 12{W= { {U} over {R} } cdot t} {} left [ W right ] = J size 8{ (Joule) } = Nm size 8 { (Newton cdot Meter) } = VAs size 8 { Volt cdot (Ampere cdot Sekunde) } = Ws size 8 { (Watt cdot Sekunde) }
Wirkungsgrad:	size 12{η= { {P rSub { size 8{ ital "ab"} } } over {P rSub { size 8{ ital "zu"} } } } <= 1} {} Verlustleistung %DELTA P = P rsub ab - P rsub zu

Reihenschaltung von Widerständen:	R rsub ges = R rsub 1 + R rsub 2 + R rsub 3 + ... + R rsub n

Parallelschaltung von Widerständen:	size 12{ { {1} over {R rSub { size 8{ ital "ges"} } } } = { {1} over {R rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {R rSub { size 8{2} } } } + "." "." "." + { {1} over {R rSub { size 8{n} } } } } {}

Spezialfall 2 Widerstände parallel: size 12{R rSub { size 8{ ital "ges"} } = { {R rSub { size 8{1} } cdot R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } } {}
Kirchhoffsche Gesetze
Knotenpunktsatz: In einem Knotenpunkt gilt: sum I rsub zu = sum I rsub ab
Maschensatz: In einer Masche Summe der auftretenden Spannungen: sum U rsub 1 + U rsub 2 + U rsub 3 + U rsub n = 0

Spannungsteilerregel: Die Teilspannung verhält sich zur Gesamtspannung wie der Teilwiderstand zur Summe der Widerstände.
size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {U rSub { size 8{ ital "ges"} } } } = { {R rSub { size 8{1} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } } {} (nur bei genau 2 Widerständen)
{ U rsub k } over { U rsub ges } = { R rsub k } over { R rsub ges }

Stromteilerregel

\frac{\text{Teilstrom}}{\text{Gesamtstrom}} = \frac{\text{Gesamtwiderstand}}{\text{Vom Teilstrom durchflossener Widerstand}

\frac{\text{Teilstrom}}{\text{Gesamtstrom}} = \frac{\text{Vom Teilstrom nicht durchflossener Teilwiderstand}}{\text{Ringwiderstand der Masche}}

\frac{I_k}{I_\mathrm{ges}} = \frac{R_\mathrm{ges}}{R_k} = \frac{G_k}{G_\mathrm{ges}}	R_\mathrm{ges} = \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}	G_\mathrm{ges} = \sum\limits_{i=1}^{n}G_i	\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}

Netzwerkanalyse

Reihenschaltung von Spannungsquellen: U_\mathrm{ges} = U_1 + U_2 + \dots + U_n

Parallelschaltung von Spannungsquellen: U_1 = U_2 = \dots = U_n (falls Spannungen unterschiedlich gross, werden diese alle auf ein „Niveau“ gehoben!)

Reihenschaltung von Stromquellen: I_1 = I_2 = \dots = I_n

Parallelschaltung von Stromquellen: I_\mathrm{ges} = I_1 + I_2 + \dots + I_n

Reihenschaltung von Spannunsquelle und Widerstand => Umwandlung in Stromquelle mit parallelem Widerstand. I = \frac{U}{R_1} und R_2 = R_1

Parallelschaltung von Stromquelle und Widerstand = > Umwandlung in Spannungsquelle und Widerstand in Reihe. U = R_1 \cdot I und R_1 = R_2

Überlagerungsgesetze

Schaltung mit n Quellen => Zerlegen in n Teilschaltungen
Stromquelle => Ersetzen durch Leerlauf
Spannungsquelle => Ersetzen durch Kurzschluss
Beim Überlagern Vorzeichen beachten!

Spannungsquelle Innenwiderstand

R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_1 - U_2}{I_1 - I_2}

Leistungsanpassung reale Spannungsquelle:	\frac{R_a}{R_i} = 1

## Elektrostatisches Feld, Kondensator

Feldstärke:	size 12{E= { {U rSub { size 8{q} } } over {s} } } {}	s : Plattenabstand, U rsub q : Spannung, size 12{ left [E right ]= { {V} over {m} } } {}
Elektrische Flussdichte/Flächenladungsdichte (D):	size 12{D= { {Q} over {A} } } {} left [ D right ] = { As } over { m^2 }
D "~" E D = %varepsilon cdot E {} %varepsilon = %varepsilon rsub 0 cdot %varepsilon rsub r size 12{e rSub { size 8{0} } =8,"8542" cdot "10" rSup { size 8{-"12"} } { { ital "As"} over { ital "Vm"} } } {} %varepsilon rsub {0 ( Vakuum )} = 1
Coulombkraft:	size 12{F rSub { size 8{C} } =E cdot Q rsub P} {}	size 12{ left [F rSub { size 8{C} } right ]=1N=1 { { ital "VAs"} over {m} } } {}
Q rsub P	Probeladung left [ Q right ] = C
E	Elektrisches Feld
C	Kapazität
U	Kondensatorspannung
Q	Kondensatorladung
s	Plattenabstand
A	Fläche einer Platte
r rsub a	Aussenradius
r rsub i	Innenradius
l	Länge Zylinder

Kapazität:	size 12{C= { {Q} over {U} } } {}	size 12{Q=C cdot U} {} size 12{ left [C right ]=1 { { ital "As"} over {V} } =1 { {s} over { %OMEGA } } =1F \( ital "Farad" \) } {}

Plattenkondensator:	C = \frac{A_\mathrm{Platte} \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{s}

Zylinderkondensator:	C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{2\pi \cdot l}{ln \left ( \frac{r_a}{r_i}\right )}

Parallele Zylinder:	C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{\pi \cdot l}{ln \left ( \frac{b-r}{r}\right )}

Reihenschaltung Kondensator:
\frac{1}{C_\mathrm{ges}} = \sum \limits _{i=1}^n \frac{1}{Q_i}	Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n	U_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i=0}^n U_i

Bei zwei Kondensatoren:	C_\mathrm{ges} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}

Parallelschaltung Kondensator:
C_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i = 1} ^ n Q_i	Q_\mathrm{ges} = \sum \limits _{i=1}^n Q_i	U = U_\mathrm{C1} = U_\mathrm{C2} = \dots = U_\mathrm{Cn}

Kondensator als Energiespeicher:	W_\mathrm{el} = \frac12 C \cdot U^2 = \frac12 \frac{Q^2}{C}	[W] = \mathrm{J}

Zusammenhang von Strom und Spannung: i(t) = C \cdot \frac{dU}{dt}

Aufladen eines Kondensators:	u_C(t) = U_q \left ( 1-e^\frac{-t}{\uptau} \right )	i(t) = \underbrace{I_\mathrm{max}}_\frac{U_q}{R} \cdot e^\frac{-t}{\uptau}

Entladen eines Kondensators:	u_C(t) = U_\mathrm{C max} \cdot e^\frac{-t}{\uptau}	i(t) = \underbrace{I_\mathrm{max}}_\frac{U_C}{R} \cdot e^\frac{-t}{\uptau}

Zeitkonstante \uptau = R \cdot C

Bei Zunahme der Funktion zum Zeitpunkt t = \uptau \Rightarrow 63\% des Maximums.

Bei Abnahme der Funktion zum Zeitpunkt t = \uptau \Rightarrow 37 \% des (Anfangs-)Maximums.

H	Feldstärke
I	Spulenstrom
N	Windungszahl
L	Länge der Spule bzw. mittlere Feldlinienlänge
%mu rsub 0	1,257 cdot 10 ^ -6 { Vs } over { Am }
%mu rsub r	Vakuum = 1

Magnetisches Feld

H = { I cdot N } over { l } left [ H right ] = { A } over { m }

Magnetische Flussdichte

B = %mu cdot H %mu = %mu rsub 0 cdot %mu rsub r
left [B right ]={ { ital "Vs"} over {m rSup { size 8{2} } } } =1T

Bei ferromagnetischen Stoffen:
%mu rsub r >> 1 (ablesen aus Kurve!)

Magnetischer Fluss / Durchflutung %PHI

B	Magnetische Flussdichte
A	Vom magn. Feld durchsetzte Fläche
H	Feldstärke
s	Abstand der Pole
%THETA	Elektrische Durchflutung

%PHI = B cdot A left [ %PHI right ] = Vs

Induktivität einer Ringspule:	size 12{L= { {μ rSub { size 8{0} } cdot μ rSub { size 8{r} } cdot N rSup { size 8{2} } } over {2π cdot r} } cdot A} {}	left [ L right ] = { { Vs} over {A} =H } size 8 { (Henry) }
Magnetische Spannung

V rsub m = H cdot s left [ V rsub m right ] = A

Durchflutungsgesetz

%THETA = lint{ H cdot {ds}} = I cdot N

H1
H2
H3

left [ %THETA right ] = A size 8 { (Ampere) }

%THETA = sum from i = 1 to n { H rsub i cdot l rsub i }

Magnetischer Widerstand
R rSub { size 8{ ital "m"} } = { {Θ} over {Φ} } = { {H cdot l} over {B cdot A rSub { size 8{m} } } } = { {l} over {μ cdot A rSub { size 8{m} } } } left [R rSub { m } right ]= { {A} over { Vs} } Leitwert: %LAMBDA = { {1} over {R rsub { size 8{m} } } } = { {μ cdot A rsub m} over {l} } left [ %LAMBDA right ] = { Vs } over { A }
Transformator
Spannungsübersetzung:	size 12{ü= { {u rSub { size 8{1} } } over {u rSub { size 8{2} } } } = { {N rSub { size 8{1} } } over {N rSub { size 8{2} } } } } {} Stromübersetz.:	size 12{ { {1} over {ü} } = { {i rSub { size 8{1} } } over {i rSub { size 8{2} } } } = { {N rSub { size 8{2} } } over {N rSub { size 8{1} } } } } {} Widerstandsü.:	size 12{R rSub { size 8{1} } =ü rSup { size 8{2} } cdot R rSub { size 8{ {} rSup { size 6{2} } } } } {}

Magnetische Induktion:	size 12{U rSub { size 8{ ital "ind"} } "=-"N { {dF} over { ital "dt"} } } {}

Bewegungsinduktion:	size 12{U rSub { size 8{ ital "ind"} } =v cdot B cdot l} {}

Reihenschaltung von Induktivitäten:	L rsub ges = sum from i =1 to n {L rsub i}

Parallelschaltung von Induktivitäten:	{ 1 } over { L rsub ges } = sum from i = 1 to n { {1} over {L rsub i} }	Spezialfall mit 2 Induktivitäten: L rsub ges = { L rsub 1 cdot L rsub 2 } over { L rsub 1 + L rsub 2 }

Magnetische Energie/Arbeit	W rSub { size 8{ ital "magn"} } =L { {I} over {2} }	Einheit: left [ W rsub magn right ] = Ws = J

Einschalten einer Spule:	i rSub { L } (t) = { {U} over {R} } cdot left ( 1 - e rsup { size 12{ { - t} over {%tau} } } right)	size 12{τ= { {L} over {R} } } {}	size 12{U rSub { size 8{L} } =U rSub { size 8{q} } cdot e rSup { size 8{ { { - t} over {τ} } } } } {}
Ausschalten einer Spule:	i rSub { L } ( t ) = { {U} over {R} } cdot e rSup { { { - t} over {τ} } }
l	Länge des Leiters im magn. Feld
I	Strom durch Leiter left [ I right ] = A
q	Ladung left [ q right ] = C
v	Geschwindigkeit left [ v right ] = { m } over { s }
B	Magn. Flussdichte
%alpha	Winkel zum Magnetfeld / Normalerweise: %alpha = %pi over 2 drarrow sin %alpha = 1

Stromführender Leiter im Magnetfeld:	size 12{F=B cdot l cdot I cdot "sin"α} {}

Bewegte Ladung im Magnetfeld (Lorentzkraft):	F=q cdot v cdot B cdot sin %alpha

Kraftwirkung auf eine Grenzschicht:	size 12{F= { {1} over {2} } cdot B rSup { size 8{2} } cdot A left ( { {1} over {μ rSub { size 8{2} } } } - { {1} over {μ rSub { size 8{1} } } } right )} {}
## Wechselstromtechnik

Allgemeine Kurvenverläufe:
Frequenz:	size 12{f= { {1} over {T} } } {}	size 12{ left [f right ]=1 { {1} over {s} } =1 ital "Hz"} {}
Gleichwert:	size 12{ {overline {u}} = { {1} over {T} } Int cSub { size 8{t1} } cSup { size 8{t1+T} } {u \( t \) ital "dt"= { {1} over {n} } } Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{n} } {u rSub { size 8{i} } } } {} bei Sinusverlauf % = 0
Formfaktor:	size 12{F= { {I rSub { size 8{ \( ital "eff" \) } } } over { lline i rline } } } {}
Scheitelfaktor:	size 12{F= { { { hat {i}}} over {I rSub { size 8{ \( ital "eff" \) } } } } } {}

Sinusförmige Kurvenverläufe:

Kreisfrequenz:	%omega = 2 %pi f = { 2 %pi } over { T }	size 12{ left [ω right ]= { {1} over {s} } } {}
Effektivwert:	size 12{U rSub { size 8{ \( ital "eff" \) } } = { { { hat {u}}} over { sqrt {2} } } } {}	size 12{I rSub { size 8{ \( ital "eff" \) } } = { { { hat {i}}} over { sqrt {2} } } } {}
Gleichrichtwert:	size 12{ lline { bar {u}} rline = { {2} over {π} } { hat {u}}} {}	size 12{ lline { bar {i}} rline = { {2} over {π} } { hat {i}}} {}
Kondensator
I = \omega \cdot C \cdot U	X_C = \frac{\hat{U}}{\hat{I}}=\frac{1}{\omega \cdot C}

Spule
I = \frac{\hat{I}}{\omega \cdot L}	X_L = \omega \cdot L

Leistungsfaktor
cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z}

Scheinwiderstand
Z = \frac{U_\mathrm{ges}}{I} = \sqrt{R^2+X_L^2}

Wirkwiderstand
R = Z \cdot cos \varphi = \frac{U}{I} \cdot cos \varphi = \sqrt{Z^2 -X^2}

Blindwiderstand
X = Z \cdot sin \varphi = \frac{U}{I} \cdot sin \varphi = \sqrt{Z^2 - R^2}

Scheinleistung
S = U \cdot I = \sqrt{P_\mathrm{wirk}^2+Q^2}	[S] = \mathrm{VA}

Wirkleistung
P = U \cdot I \cdot cos \varphi = S \cdot cos \varphi = \sqrt{S^2-Q^2}	[P] = \mathrm{W}

Blindleistung
Q = U \cdot I \cdot sin \varphi = S \cdot sin \varphi = \sqrt{S^2-P^2}	[Q] = \mathrm{VAr}

Digitaltechnik