# Formelsammlung Physik
# Kinematik
### Geradlinige Bewegung
#### Gleichförmig
v = \frac{\Delta x}{\Delta t}	a = \frac{\Delta v}{\Delta t}	a (t)= \dot{v}(t) = \ddot{x}	x(t) = v \cdot t

#### Gleichmäßig beschleunigt
x(t) = \frac12\,a\,t^2+v_0\,t+s_0	v(t) =a \cdot t+v_0\,	v^2(t) = v^2(t_0)+2a \cdot \left [ x(t) - x(t_0) \right ]
b	Bogenlänge	\left [ b \right ] = \mathrm{m}
r	Kreisradius	\left [ r \right ] = \mathrm{m}
\varphi	Winkel	\left [ \varphi \right ] = \mathrm{rad}
a_\mathrm{z}	Zentripetalbeschleunigung	\left [ a_\mathrm{z} \right ] = \mathrm{\frac{m}{s^2}}
M	Drehmoment	\left [ M \right ] = \mathrm{N \cdot m}
\omega	Winkelgeschwindigkeit	\left [ \omega \right ] = \mathrm{s^{-1}}
f	Drehfrequenz	\left [ f \right ] = \text{Hz}
v	Bahngeschwindigkeit	\left [ v \right ] = \mathrm{\frac{m}{s}}
T	Umlaufdauer	\left [ T \right ] = \mathrm{s}
\alpha	Winkelbeschleunigung	\left [ \alpha \right ] = \mathrm{\frac{rad}{s^2}}
\phi	Drehwinkel	\left [ \phi \right ] = \mathrm{rad}
J	Massenträgheitsmoment	\left [ J \right ] = \text{kg} \cdot \text{m}^2
m	Masse	\left [ m \right ] = \mathrm{kg}
r_s	Abstand der Drehachsen	\left [ r \right ] = \mathrm{m}
\vec{L}	Drehimpuls	\left [ \vec{L} \right ] = \mathrm{N\cdot m\cdot s}
\vec{p}	Impuls	\left [ \vec{p} \right ] = \mathrm{N \cdot s}
G	Gravitationskonstante
F	Kraft	[F] = N
D	Federhärte	[D] = \mathrm{\frac{N}{m}}
\mu	Reibungszahl	Faktor
F_N	Normalkraft	[F_N] = N
\theta	Winkel Drehachse - Bewegungsrichtung	\left [ \theta \right ] = \mathrm{rad}
F_C	Coulombkraft	[F_C] = \mathrm{N}
Q	Ladung	[Q] = \mathrm{C}
E	Elektr. Feldstärke	[E] = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}
F_W	Strömungswiderstandskraft	[F_W] = N
c_W	Widerstandskoeffizient	\text{Faktor}
A	Querschnittsfläche	[A] = m^2
\rho	Dichte des Fluids	[\rho] = \mathrm{\frac{kg}{m^3}}

### Kreisbewegung
\omega=\frac{\Delta \varphi}{\Delta t}=\frac{2\pi}T	f =\frac1T = \frac{\omega}{2\pi}	v = r \cdot \omega = \frac{2\pi \cdot r}T = 2\pi r f	T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}	a_\mathrm{z} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r	F_Z=\frac{mv^2}r=mr\omega^2

#### Gleichmäßig beschleunigt
\varphi(t)=\frac12\alpha\cdot t^2=\frac br=\frac{\omega\cdot t}2	\omega(t)=\frac vr=\alpha\cdot t	{\alpha(t)} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d^2}\varphi}{\mathrm{d}t^2}	M = r \cdot F = m \cdot r^2 \cdot \alpha	\omega(t) = \omega(t_0) + \alpha \cdot (t-t_0)	\varphi(t) = \varphi(t+0) + \omega_0 \cdot (t-t_0) + \frac{1}{2} \alpha \cdot {(t-t_0)}^2

\omega^2(t) = \omega^2(t_0) + 2 \alpha \cdot [\varphi(t) - \varphi(t_0)]

### Rotation
#### Gleichförmig
\phi=\omega\cdot t+\phi_0	\omega=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}=\frac vr=\frac{2\pi}T=2\pi f	\alpha=0\,

#### Gleichmäßig beschleunigt
\phi=\frac\alpha2\cdot t^2+\omega_0\cdot t+\phi_0	\omega=\alpha\cdot t+\omega_0	\alpha=\frac{\Delta\omega}{\Delta t}=\text{konstant}	\vec{M} = J \cdot \vec{\alpha}	J = m \cdot r^2 \cdot \alpha

#### Satz von Steiner (bei Parallelverschiebung der Drehachse)
J_x = J_s + m \cdot {r_s}^2

#### Grundgleichung \vec{M} = \frac{d \vec{L}}{dt} = J \cdot \alpha + \omega \cdot \frac{dJ}{dt}

### Kräfte
 F = m \cdot a + v \cdot \frac{dm}{dt}	F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}	G \approx 6{,}6726 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}	F_{Feder}=D\cdot s	F_C = Q \cdot E	F_\mathrm{W} = c_\mathrm{W} \, A \, \frac{1}{2}\, \rho v^2

F_{Reibung} = \mu\cdot F_N	\mu_{Roll} \ll \mu_{Gleit} \ll \mu_{Haft} \abs{F_{Coriolis}} = 2 \cdot m \cdot v_r \cdot \omega \cdot \sin{\theta}	\mu = tan(\varphi)

#### Impuls \frac{\mathrm d \vec p}{\mathrm dt}=\vec F \vec{p} = m \cdot \vec{v} \Delta\vec p=m\cdot\Delta\vec v=\int_{t_1}^{t_2}\vec F(t)\mathrm dt \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \vec{L} = J \cdot \vec{\omega}
E	Energie	\left [ E \right ] = \mathrm{J}
s	Auslenkung der Feder	[s] = \mathrm{m}
W	Arbeit	[W] = \mathrm{J}
T	Gesamtwurfzeit	[T] = \mathrm{s}
h_0	Startwurfhöhe	[h_0] = \mathrm{m}
\theta	Wurfwinkel	[\theta] = \mathrm{rad}
x_W	Reichweite	[x_W] = \mathrm{m}
g	Erdbeschleunigung	9,81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}
u	Geschwindigkeit nachher	[u] = \mathrm{\frac{m}{s}}
P	Leistung	[P] = \mathrm{W}

### Energie
### E_{pot} = m \cdot g \cdot \Delta h E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 E^{kin}_{rot} = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2 E_\mathrm{spann} = \frac12\cdot D \cdot \Delta s^2 E_{mech}=E_{pot}+E_{kin}=\text{konstant}\ E_{vorher} = E_{nachher} + W_{Reibung}

### Arbeit
W = \vec F \cdot \vec s \cdot \cos{\alpha}	W=\int_{s_1}^{s_2}\vec F(s)\mathrm d\vec s = \Delta E	W_{Beschl.}=m \cdot a \cdot s	W_{Reib}=\mu\cdot m\cdot g\cdot s\cdot \cos\alpha

### Leistung P = \frac{dW}{dt} = \dot{W} P_\mathrm{rot} = \frac{dW_\mathrm{rot}}{dt} = \frac{M \cdot d\varphi}{dt} = M(t) \cdot \omega (t)

### Schiefer Wurf
 \text{falls }\theta = 90 ^{\circ} \Rightarrow v_x = 0 \qquad \Rightarrow \cos{\theta} = 0 , \sin{\theta} = 1

\vec{v_0} = \begin{pmatrix} V_{0x} \\ V_{0y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_0 \cdot \cos{\theta} \\ V_0 \cdot \sin{\theta} \end{pmatrix}	\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}	\vec{V}(t) = \begin{pmatrix} V_{0x} \\ V_{0y} - g \cdot t \end{pmatrix}	t_{steig} = \frac{v_0}{g}	h_{max} = \frac{V_0^2}{2g}	y(x) = h_0 + x(t) \cdot tan(\theta_0) - \frac{g \cdot x(t)^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot cos^2(\theta_0)}	\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} V_{0x} \cdot t + x_0 \\ -\frac{1}{2} g \cdot t^2 +v_{0y} \cdot t + y_0\end{pmatrix}	T = \frac{V_0 \cdot \sin{\theta_0} + \sqrt{v_0^2 \cdot sin^2 \theta_0 + 2 \cdot g \cdot h_0}}{g} \quad \overset{=}{_\mathrm{h_0=0}} \quad \frac{2v_0 sin \theta}{g}

x_W = V_0 \cdot \cos{\theta_0} \cdot T

### Freiter Fall v_\mathrm{max} = -\sqrt{\frac{mg}{\frac{1}{2} c_W \cdot \rho \cdot A}} \text{ohne Reibung: } \Delta y = \frac{g \cdot t^2}{2} v = \sqrt{2gh}

### Kraftstoss \frac{d\vec{p}}{dt} = 0

#### Elastischer Stoss \frac{dE}{dt} = 0

m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2	\frac12m_1v_1^2+\frac12m_2v_2^2=\frac12m_1u_1^2+\frac12m_2u_2^2	u_1=\frac{m_1v_1+m_2(2v_2-v_1)}{m_1+m_2}	u_2=\frac{m_2v_2+m_1(2v_1-v_2)}{m_1+m_2} m_1 = m_2 \Rightarrow u_1=v_2 \text{ und } u_2=v_1

#### Inelastischer Stoss \frac{dE}{dt} \ne 0

m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)\cdot u	\frac12(m_1v_1^2+m_2v_2^2)-\frac12(m_1+m_2)u^2	u=\frac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2}

## Druck
p	Druck	[p] = \mathrm{Pa} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}
V	Volumen	[V] = \mathrm{m^3}
\kappa	Kompressibilitätskoeffizient	[ \kappa ] = \mathrm{Pa}^{-1}
K	Kompressionsmodul	[K] = \mathrm{Pa}
\rho	Dichte	\rho = \mathrm{\frac{kg}{m^3}}
h	Höhe Flüssigkeitssäule	[h] = \mathrm{m}
F_p	Druckkraft	[F_p] = \mathrm{N}

#### Dichte \rho = \frac{m}{V}

#### Kolbendruck p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}

#### Volumenabnahme dV = - \kappa \cdot V \cdot dp \kappa = \frac{1}{K}

#### Schweredruck p = \frac{F}{A} = \frac{\rho \cdot g \cdot h \cdot A}{A} = \rho \cdot g \cdot h

#### Auftrieb F_A = F_2 - F_1 = g \cdot p \cdot (h_2 - h_1) \cdot A = g \cdot p \cdot V

F_A = F _G \Rightarrow \tiny{\text{Gleichgewicht}} \quad F_A < F_G \Rightarrow \downarrow \quad F_A > F_G \Rightarrow \uparrow

#### Gasdruck Boyle-Mariotte
p \propto \frac{1}{V} \Rightarrow p \cdot V = \text{const.}	\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}	\kappa = \frac{1}{p}

#### Barometrische Höhenformel p(h) = p_0 \cdot e^{-g \cdot \dfrac{\rho_0}{p_0} \cdot h}

## Strömungen
\dot{V} = A \cdot v = const. \quad \Rightarrow \quad A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2	v_2 = \sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho \left [ 1- \left ( \frac{A_2}{A_1} \right ) ^ 4 \right ]}}

### Druck – Arbeit
 \Delta W_1 = p_1 \cdot A_1 \cdot \Delta x_1 = p_1 \cdot \Delta V_1	\Delta W_2 = p_2 \cdot A_2 \cdot \Delta x_2 = p_2 \cdot \Delta V_2

Zunahme von E_\mathrm{kin} : \Delta W_1 - \Delta W_2 = (p_1 - p_2) \cdot \Delta V = \frac{1}{2} \rho \cdot \Delta V \cdot ({v_2}^2 - {v_1}^2)

### Bernoulli Gleichung p_\mathrm{statisch} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho \cdot v^2}_\text{p dynamisch} + \underbrace{\rho \cdot g \cdot h}_{\mathrm{Eigengewicht}} = \mathrm{const.} \Rightarrow p_1 + \frac{\rho}{2} {v_1}^2 = p_2 + \frac{\rho}{2} {v_2}^2

### Laminare Strömung \abs{F_p} = \abs{F_R}
R	Innenradius Rohr	[r] = m
\dot{V}	Volumenstrom	[\dot{V}] = \mathrm{\frac{m^3}{s}}
l	Länge Rohr	[l] = \mathrm{m}
\eta	Dynamische Viskosität	[\eta] = \mathrm{Pa \cdot s}
\Delta p	Druckdifferenz Anfang-Ende Rohr	[p] = \mathrm{Pa}
h	Höhe Flüssigkeitssäule	[h] = \mathrm{m}
F_p	Druckkraft	[F_p] = \mathrm{N}
\frac{dv}{dx}	Geschwindigkeitsabnahhme pro Schichtbreite

### Gesetz von Hagen-Poiseuille \dot V=\frac{dV}{dt} = \frac{\pi \cdot R^4}{8 \cdot \eta}\frac{\Delta p}{l}

v(r) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta p}{\eta \cdot l} \cdot (R^2-r^2)

### Newtonsche Reibung – Platten F_\mathrm{r} = A \cdot \eta \cdot \frac{\mathrm dv}{\mathrm dy}

## Schwingungen
x(t) = A \cdot cos (\omega t + \varphi)	v(t) = \dot{x}(t) = -\omega \cdot A \cdot sin(\omega t + \varphi) a(t) = \dot{v}(t) = -\omega^2 \cdot A \cdot cos(\omega t + \varphi)	f, T unabhängig von A

\omega = 2 \pi f	T={\frac {2\pi }{\omega }}

### Pendel
Physikalisches	Mathematisches	Federpendel	Torsionspendel
\omega={\sqrt {\frac {J}{m \cdot g \cdot d}}}	\omega = \sqrt{\frac{l}{g}}	\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}	\omega=\sqrt{\frac{M_D}{J}}
E_\text{mech} = -m g \cdot d \cdot cos \phi	E_{mech} = \frac{1}{2} D \cdot A^2	E_\mathrm{mech} = \frac12 D \cdot x^2	E_{mech} = \frac{1}{2} M_D \cdot \varphi^2
	E_{kin}(t) = E_{mech} \cdot sin^2(\omega t + \varphi)
	E_{pot}(t) = E_{mech} \cdot cos^2(\omega t + \varphi)

## Optik
D	Federhärte	[D] = \mathrm{\frac{N}{m}}
m	Masse	[m] = \mathrm{kg}
M_D	Direktionsmoment	[M_D] = \mathrm{N \cdot m}
x	Auslenkung	[ [ x ] = \mathrm{m}
\alpha / \beta	Einfall/Brechungsw.	\mathrm{rad}
n_i	Brechungsindex	\text{Faktor}
c_M	Lichtgeschw. Material	[ c_M ] = \mathrm{\frac{m}{s}}
E	Elektr. Feld	[E] = \mathrm{V \cdot m^{-1}}
B	Magn. F. [ B ] = \mathrm{T} = \mathrm{\frac{kg}{A \cdot s^2}} = \mathrm{\frac{V \cdot s}{m^2}}
g / b	Gegenst. / Bildweite	[g] = \mathrm{m}
G	Gegenstandshöhe	[G] = \mathrm{m}
B	Bildhöhe	[B] = \mathrm{m}
f	Brennweite [f] = \mathrm{m} \quad \left [ \frac{1}{f} \right ] = \mathrm{dp}
r	Krümmungsradius	[r] = \mathrm{m}
V	Vergrößerung	\text{Faktor}
\lambda	Wellenlänge	[ \lambda ] = \mathrm{m}
\mathrm{I}	Intensität	\mathrm{I} = \mathrm{W \cdot m^{-2}}
s_0	Deutliche Sehweite
\varepsilon	Sehwinkel	[ \varepsilon ] = \mathrm{rad}
\varepsilon_0	Sehwinkel bei s_0	[ \varepsilon_0 ] = \mathrm{rad}

### Brechungsgesetz
\text{optisch d\"{u}nner} \rightarrow \text{optisch dichter} \Rightarrow \text{Brechung zum Lot hin}

n = \frac{c_0}{c_{\mathrm{M}}}	\frac{sin \alpha}{sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}	sin \alpha \cdot n_1 = sin \beta \cdot n_2

### Totalreflextion (kritischer Winkel) sin \alpha _k = \frac{n_2}{n_1} \cdot sin 90^{\circ} = \frac{n_2}{n_1}

### Sphärische Spiegel / Dünne Linsen / Kugel
\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = 2 \cdot \frac{1}{r}	V = \frac{B}{G} = - \frac{b}{g}	\text{falls}\; \space g \gg r \Rightarrow b = \frac{r}{2} f = \frac{r}{2}	\frac{1}g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \underbrace{=}_{\text{Linse}} (n - 1) \cdot \left ( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right )	b = \frac{g \cdot f}{g - f}

\frac{n_1}{g} +\frac {n_3}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r_1} + \frac{n_3-n_2}{r_2}	\text{Linse:}\: n_1 = n_3 = n_\text{Luft}

### Wellenlänge
\lambda ={\frac {c}{f}}	c = 299\,792\,458 ~ \mathrm{m/s}	E = c \cdot B

### Intensität \mathrm{I} = \frac{1}{2} \frac{E_0 \cdot B_0}{\mu_0} P_S = \frac{I}{c} I_{rel} = \left ( \frac{n_1 - n_2}{n_1+n_2}\right ) ^2 \cdot I_0

### Energie Photon E = h \cdot F = \frac{h \cdot c}{\lambda} h = 6{,}626 \cdot 10^{-34} \mathrm{J \cdot s}

### Auge
s_0 = 25 \: \mathrm{cm}	b = 2,5 \: \mathrm{cm}	V = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}

### Lupe
\varepsilon_0 = \frac{G}{s_0}	V = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{s_0}{f}	V_L' = \frac{s_0}{f}+1

### Mikroskop
V_\text{objektiv} = \frac{B}{G} = - \frac{l}{f_\text{obj}}	V_\text{okular}= \frac{s_0}{f_\text{okular}}	V_\text{ges} = V_\text{objektiv} \cdot V_\text{okular}