# Formelsammlung Physik
# Kinematik
### Geradlinige Bewegung
#### Gleichförmig
v = \dot{x} = \frac{\Delta s}{\Delta t}	a (t) = \dot{v} = \frac{\Delta v}{\Delta t}	a (t) = \ddot{x}

#### Gleichmäßig beschleunigt
x(t) = \frac12\,a\,t^2+v_0\,t+s_0	v(t) =a \cdot t+v_0\,	v^2(t) = v^2(t_0)+2a \cdot \left [ x(t) - x(t_0) \right ]

### Kreisbewegung
b	Bogenlänge	\left [ b \right ] = \mathrm{m}
r	Kreisradius	\left [ r \right ] = \mathrm{m}
\varphi	Winkel	\left [ \varphi \right ] = \mathrm{rad}
a_\mathrm{z}	Zentripetalbeschleunigung	\left [ a_\mathrm{z} \right ] = \mathrm{\frac{m}{s^2}}
M	Drehmoment	\left [ M \right ] = \mathrm{N \cdot m}
\omega	Winkelgeschwindigkeit	\left [ \omega \right ] = \mathrm{s^{-1}}
f	Drehfrequenz	\left [ f \right ] = \text{Hz}
v	Bahngeschwindigkeit	\left [ v \right ] = \mathrm{\frac{m}{s}}
T	Umlaufdauer	\left [ T \right ] = \mathrm{s}
\alpha	Winkelbeschleunigung	\left [ \alpha \right ] = \mathrm{\frac{rad}{s^2}}
\phi	Drehwinkel	\left [ \phi \right ] = \mathrm{rad}
J	Massenträgheitsmoment	\left [ J \right ] = \text{kg} \cdot \text{m}^2
m	Masse	\left [ m \right ] = \mathrm{kg}
r_s	Abstand der Drehachsen	\left [ r \right ] = \mathrm{m}
\vec{L}	Drehimpuls	\left [ \vec{L} \right ] = \mathrm{N\cdot m\cdot s}
\vec{p}	Impuls	\left [ \vec{p} \right ] = \mathrm{N \cdot s}
G	Gravitationskonstante
F	Kraft	[F] = N
D	Federhärte	[D] = \mathrm{\frac{N}{m}}
\mu	Reibungszahl	Faktor
F_N	Normalkraft	[F_N] = N
\theta	Winkel Drehachse - Bewegungsrichtung	\left [ \theta \right ] = \mathrm{rad}
F_C	Coulombkraft	[F_C] = \mathrm{N}
Q	Ladung	[Q] = \mathrm{C}
E	Elektr. Feldstärke	[E] = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}
F_W	Strömungswiderstandskraft	[F_W] = N
c_W	Widerstandskoeffizient	\text{Faktor}
A	Querschnittsfläche	[A] = m^2
\rho	Dichte des Fluids	[\rho] = \mathrm{\frac{kg}{m^3}}

\omega=\frac{\Delta \varphi}{\Delta t}=\frac{2\pi}T	f =\frac1T = \frac{\omega}{2\pi}	v = r \cdot \omega = \frac{2\pi \cdot r}T = 2\pi r f	T = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}	a_\mathrm{z} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r	F_Z=\frac{mv^2}r=mr\omega^2

#### Gleichmäßig beschleunigt
\varphi(t)=\frac12\alpha\cdot t^2=\frac br=\frac{\omega\cdot t}2	\omega(t)=\frac vr=\alpha\cdot t	{\alpha(t)} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d^2}\varphi}{\mathrm{d}t^2}	M = r \cdot F = m \cdot r^2 \cdot \alpha	\omega(t) = \omega(t_0) + \alpha \cdot (t-t_0)	\varphi(t) = \varphi(t+0) + \omega_0 \cdot (t-t_0) + \frac{1}{2} \alpha \cdot {(t-t_0)}^2

\omega^2(t) = \omega^2(t_0) + 2 \alpha \cdot [\varphi(t) - \varphi(t_0)]

### Rotation
#### Gleichförmig
\phi=\omega\cdot t+\phi_0	\omega=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}=\frac vr=\frac{2\pi}T=2\pi f	\alpha=0\,

#### Gleichmäßig beschleunigt
\phi=\frac\alpha2\cdot t^2+\omega_0\cdot t+\phi_0	\omega=\alpha\cdot t+\omega_0	\alpha=\frac{\Delta\omega}{\Delta t}=\text{konstant}	\vec{M} = J \cdot \vec{\alpha}	J = m \cdot r^2 \cdot \alpha

#### Satz von Steiner (bei Parallelverschiebung der Drehachse)
J_x = J_s + m \cdot {r_s}^2

#### Grundgleichung \vec{M} = \frac{d \vec{L}}{dt} = J \cdot \alpha + \omega \cdot \frac{dJ}{dt}

### Kräfte
 F = m \cdot a + v \cdot \frac{dm}{dt}	F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}	G \approx 6{,}6726 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}	F_{Feder}=D\cdot s	F_C = Q \cdot E	F_\mathrm{W} = c_\mathrm{W} \, A \, \frac{1}{2}\, \rho v^2

F_{Reibung} = \mu\cdot F_N	\mu_{Roll} \ll \mu_{Gleit} \ll \mu_{Haft} \abs{F_{Coriolis}} = 2 \cdot m \cdot v_r \cdot \omega \cdot \sin{\theta}

#### Impuls \frac{\mathrm d \vec p}{\mathrm dt}=\vec F \vec{p} = m \cdot \vec{v} \Delta\vec p=m\cdot\Delta\vec v=\int_{t_1}^{t_2}\vec F(t)\mathrm dt \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \vec{L} = J \cdot \vec{\omega}
E	Energie	\left [ E \right ] = \mathrm{J}
s	Auslenkung der Feder	[s] = \mathrm{m}
W	Arbeit	[W] = \mathrm{J}
T	Gesamtwurfzeit	[T] = \mathrm{s}
h_0	Startwurfhöhe	[h_0] = \mathrm{m}
\theta	Wurfwinkel	[\theta] = \mathrm{rad}
x_W	Reichweite	[x_W] = \mathrm{m}
g	Erdbeschleunigung	9,81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}
u	Geschwindigkeit nachher	[u] = \mathrm{\frac{m}{s}}
P	Leistung	[P] = \mathrm{W}

### Energie
### E_{pot} = m \cdot g \cdot \Delta h E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 E^{kin}_{rot} = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2 E_\mathrm{spann} = \frac12\cdot D \cdot \Delta s^2 E_{mech}=E_{pot}+E_{kin}=\text{konstant}\ E_{vorher} = E_{nachher} + W_{Reibung}

### Arbeit
W = \vec F \cdot \vec s \cdot \cos{\alpha}	W=\int_{s_1}^{s_2}\vec F(s)\mathrm d\vec s = \Delta E	W_{Beschl.}=m \cdot a \cdot s	W_{Reib}=\mu\cdot m\cdot g\cdot s\cdot \cos\alpha

### Leistung P = \frac{dW}{dt} = \dot{W} P_\mathrm{rot} = \frac{dW_\mathrm{rot}}{dt} = \frac{M \cdot d\varphi}{dt} = M(t) \cdot \omega (t)

### Schiefer Wurf
 \text{falls }\theta = 90 ^{\circ} \Rightarrow v_x = 0 \qquad \Rightarrow \cos{\theta} = 0 , \sin{\theta} = 1

\vec{v_0} = \begin{pmatrix} V_{0x} \\ V_{0y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_0 \cdot \cos{\theta} \\ V_0 \cdot \sin{\theta} \end{pmatrix}	\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}	\vec{V}(t) = \begin{pmatrix} V_{0x} \\ V_{0y} - g \cdot t \end{pmatrix}	t_{steig} = \frac{v_0}{g}	h_{max} = \frac{V_0^2}{2g}	y(x) = h_0 + x(t) \cdot tan(\theta_0) - \frac{g \cdot x(t)^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot cos^2(\theta_0)}	\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} V_{0x} \cdot t + x_0 \\ -\frac{1}{2} g \cdot t^2 +v_{0y} \cdot t + y_0\end{pmatrix}	T = \frac{V_0 \cdot \sin{\theta_0} + \sqrt{v_0^2 \cdot sin^2 \theta_0 + 2 \cdot g \cdot h_0}}{g}

x_W = V_0 \cdot \cos{\theta_0} \cdot T

### Freiter Fall \alpha = \tfrac12\cdot c_\mathrm{w}\,\rho\,A

h(t) = H-\frac{m}{\alpha}\ln\left[\cosh\left(\sqrt{\frac{\alpha g}{m}}\cdot t\right)\right]	v(t) = -\sqrt{\frac{mg}{\alpha}}\tanh\left(\sqrt{\frac{\alpha g}{m}}\cdot t\right)	a(t) = -\frac{g}{\cosh^2\left(\sqrt{\frac{\alpha g}{m}}\cdot t\right)} v_\mathrm{max} = -\sqrt{\frac{mg}{\alpha}}

### Kraftstoss \frac{d\vec{p}}{dt} = 0

#### Elastischer Stoss \frac{dE}{dt} = 0

m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2	\frac12m_1v_1^2+\frac12m_2v_2^2=\frac12m_1u_1^2+\frac12m_2u_2^2	u_1=\frac{m_1v_1+m_2(2v_2-v_1)}{m_1+m_2}	u_2=\frac{m_2v_2+m_1(2v_1-v_2)}{m_1+m_2}	m_1 = m_2 \Rightarrow u_1=v_2 \text{ und } u_2=v_1

#### Inelastischer Stoss \frac{dE}{dt} \ne 0

m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)\cdot u	\frac12(m_1v_1^2+m_2v_2^2)-\frac12(m_1+m_2)u^2	u=\frac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2}

## Druck
p	Druck	[p] = \mathrm{Pa} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}}
V	Volumen	[V] = \mathrm{m^3}
\kappa	Kompressibilitätskoeffizient	[ \kappa ] = \mathrm{Pa}^{-1}
K	Kompressionsmodul	[K] = \mathrm{Pa}
\rho	Dichte	\rho = \mathrm{\frac{kg}{m^3}}
h	Höhe Flüssigkeitssäule	[h] = \mathrm{m}
F_p	Druckkraft	[F_p] = \mathrm{N}

#### Dichte \rho = \frac{m}{V}

#### Kolbendruck p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}

#### Volumenabnahme dV = - \kappa \cdot V \cdot dp \kappa = \frac{1}{K}

#### Schweredruck p = \frac{F}{A} = \frac{\rho \cdot g \cdot h \cdot A}{A} = \rho \cdot g \cdot h

#### Auftrieb F_A = F_2 - F_1 = g \cdot p \cdot (h_2 - h_1) \cdot A = g \cdot p \cdot V

F_A = F _G \Rightarrow \tiny{\text{Gleichgewicht}} \quad F_A < F_G \Rightarrow \downarrow \quad F_A > F_G \Rightarrow \uparrow

#### Gasdruck Boyle-Mariotte
p \propto \frac{1}{V} \Rightarrow p \cdot V = \text{const.}	\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}	\kappa = \frac{1}{p}

#### Barometrische Höhenformel p(h) = p_0 \cdot e^{-g \cdot \dfrac{\rho_0}{p_0} \cdot h}

## Strömungen
\dot{V} = A \cdot v = const. \quad \Rightarrow \quad A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2

### Druck – Arbeit
 \Delta W_1 = p_1 \cdot A_1 \cdot \Delta x_1 = p_1 \cdot \Delta V_1	\Delta W_2 = p_2 \cdot A_2 \cdot \Delta x_2 = p_2 \cdot \Delta V_2

Zunahme von E_\mathrm{kin} : \Delta W_1 - \Delta W_2 = (p_1 - p_2) \cdot \Delta V = \frac{1}{2} \rho \cdot \Delta V \cdot ({v_2}^2 - {v_1}^2)

### Bernoulli Gleichung
p_\mathrm{statisch} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho \cdot v^2}_\text{p dynamisch} + \underbrace{\rho \cdot g \cdot h}_{\mathrm{Eigengewicht}} = \mathrm{const.}	\Rightarrow	p_1 + \frac{\rho}{2} v^2 = p_2 + \frac{\rho}{2} v^2

### Laminare Strömung \abs{F_p} = \abs{F_R}
R	Innenradius Rohr	[r] = m
\dot{V}	Volumenstrom	[\dot{V}] = \mathrm{\frac{m^3}{s}}
l	Länge Rohr	[l] = \mathrm{m}
\eta	Dynamishe Viskosität	[\eta] = \mathrm{Pa \cdot s}
\Delta p	Druckdifferenz Anfang-Ende Rohr	[p] = \mathrm{Pa}
h	Höhe Flüssigkeitssäule	[h] = \mathrm{m}
F_p	Druckkraft	[F_p] = \mathrm{N}
\frac{dv}{dx}	Geschwindigkeitsabnahhme pro Schichtbreite
l_0	Länge des Körpers	[l_k] = \mathrm{m}
\Delta l	Längenänderung	[\Delta l] = \mathrm{m}
\sigma	Spannung	[\sigma] = \mathrm{Pa}
E	Elastizitätsmodul	[E] = \mathrm{Pa}
\mu	Poissionzahl	\mathrm{Faktor}
\kappa	Kompressibilität	\mathrm{Pa^{-1}}

### Gesetz von Hagen-Poiseuille \dot V=\frac{dV}{dt} = \frac{\pi \cdot R^4}{8 \cdot \eta}\frac{\Delta p}{l}

v(r) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta p}{\eta \cdot l} \cdot (R^2-r^2)

### Newtonsche Reibung – Platten F_\mathrm{r} = A \cdot \eta \cdot \frac{\mathrm dv}{\mathrm dy}

## Deformierbare Körper
### Dehnung
\Delta l = \frac{1}{E} \cdot l_0 \cdot \frac{F}{A} = \frac{1}{E} \cdot l \cdot \sigma	\sigma = E \cdot \frac{\Delta l}{l} = E \cdot \varepsilon

### Querkontraktion
\mu = \frac{-\Delta d}{d} \cdot \frac{\Delta l}{l}	\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} + 2 \frac{\Delta d}{d} = \varepsilon \cdot (1 - 2 \mu)

### Kompression
\frac{\Delta V}{V} = - \frac{3 \Delta p}{E} \cdot (1-2\mu)	\kappa = \frac{3}{E} \cdot (1-2\mu)

### Scherung
\tau = \frac{F}{A}	\alpha = \frac{1}{G} \cdot \tau
\tau	Schubspannung	[\tau] = \mathrm{Pa}
G	Schubmodul	[G] = \mathrm{Pa}
T	Richtmoment	[T] = \mathrm{Nm}
D_R	Richtgröße	[D_R] = \mathrm{Nm}

### Drillung
T = \frac{\pi}{2} G \cdot \frac{R^4}{l} \cdot \alpha = D_R \cdot \alpha